## Slide 1: Siguiendo Adelante - En Multihaz
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Multihaz vs. Monohaz.
Lo Bueno:
Ahorra tiempo: Multihaz provee alta resolución y completa cobertura del fondo marino. Los datos son más precisos para cálculos de volumen.
Lo Malo:
Más datos para trabajar y más tiempo para procesar. Con sensores adicionales requeridos, hay más fuentes de error.
Ejemplo de usar un Multihaz donde previamente se trabajo con un sonar monohaz. Una Obstrucción fue fácilmente no vista
Lo feo:
El avión se pierde completamente en las isóbatas de monohaz.

## Slide 3: Cantidad Colección de Datos.
Monohaz obtiene 1 retorno por ping
Multihaz puede obtener cientos de retornos por ping
Monohaz
Multihaz

## Slide 4
Diferencias del Tamaño del Área Enzonificada o “Huella”
8.0 grados
(6,99’ o 2,13 m.)
3.0 grados
(2,6’ o 0,79 m.)
1.5 grados
(1,3’ o 0,40 m.)
0.5x1.0 grados
(0,44’ x 0.87’ o 0.14m x 0,27m.)
Tamaño Huella de 8,0 grados es 6,99 pies en 50 pies de profundidad del agua
+
Notes: Note la diferencia en la densidad de los datos a medida que los ángulos de haz son menores.
Mayor Resolución y Precisión de los datos Horizontales y Verticales.

## Slide 5: Diferencias en la Colección de Datos

## Slide 6: Ventajas Multihaz
Banco del Río o revestimiento
Provee alguna habilidad para “ver debajo” de embarcaciones... tiene que esperar para que las embarcaciones se muevan con sistemas monohaz.
Notes: Con MB, típicamente no requiere tener amarrado boats aleja desde su docking, a medida que MB’s barrido will reach debajo y llegar imagen dato debajo estos embarcaciones.

## Slide 7: Simplicidad Monohaz

## Slide 8: Ecosonda Monohaz
Mide el tiempo de viaje desde el sonar hasta el Fondo Marino reflejado.
El sistema típicamente hace «pings» varias veces por segundo.
Velocidad del Sonido * Tiempo = Distancia
Pulsos de Sonido
Fondo Marino
HYPACK
El Monohaz puede solo tomar una medición a la vez, de ahi lo de Monohaz.
Sondea donde usted está.

## Slide 9: Monohaz - Características del Haz
A medida que el ancho del haz aumenta la huella en el fondo marino aumenta también El sondaje es el retorno más fuerte dentro de esa área
 | 20’ | 40’
3 grados | 1.0 | 2.1
5 grados | 1.7 | 3.5
8 grados | 2.8 | 5.6
Radio Huella

## Slide 10: Complejidad Multihaz

## Slide 11: Tipos Sonar Batimétrico
      Multihaz hace múltiples mediciones de profundidad del agua, se extienden a su alrededor para medir las profundidades
      Cuál es la diferencia entre un Multihaz formador de haz y uno interferométrico?
      Un Sistema Formador de Haz usa la Detección de Amplitud similar a un sonar monohaz para un ángulo de haz particular.
      Un Sistema Interferométrico usa Detección de Fase para encontrar el desplazamiento fase en dos o mas elementos del dispositivo receptor.
      En resumen, los formadores de haz miden el rango para cada uno de un conjunto de ángulos, y los interferómetricos miden el ángulo para cada uno de un conjunto de rangos. La Detección de Formador de Haz es basada en la amplitud & fase de la señal. Interferométrico es un sistema diferenciador de fase.

## Slide 12: Entendiendo Señal Trazado Rayos
Velocidad del Sonido Alta
Velocidad del Sonido Baja
Velocidad del Sonido mas baja
Angulo de lanzamiento
Velocidad del Sonido Mas alta
Posición y profundidad verdadera del sondaje
Al aplicar un perfil de Velocidad del Sonido el sondaje puede ser corregido

## Slide 13
Correcciones por Velocidad del Sonido
Velocidad del Sonido
Entre datos de profundidad y velocidad del sonido
Importe el perfil desde un archivo.
Reciba automáticamente desde MVP.
El perfil es aplicado en el levantamiento para QC en tiempo real.
Squat y Asentamiento
Entre una tabla de ajustes de calado vs. velocidad.
Búsqueda Calado se basa en velocidad efectiva, la cual no tiene en cuenta la corriente!
Editor Velocidad del Sonido HYSWEEP®
Perfilador SV SONTEK CASTAWAY Cargue simplificado por Bluetooth
Notes: 13

## Slide 14: Velocidad del sonido - Valores Incorrectos
Usando una incorrecta velocidad del sonido resultará en errores en la medición de profundidad.
El error aumentará con la distancia causando el bien conocido patrón “ceño fruncido” o “cara feliz” en datos MBES.

## Slide 15: Instalación Sensor
OK, entonces dónde monto mi Sistema Multihaz ??

## Slide 16: Punto Referencia Bote (RP)
Arriba
Estribor
Popa
Abajo
Proa
Babor
Centro de Gravedad
Localice el Centro de Gravedad de su Bote (CG).
Esto será crítico para efectuar levantamientos muy precisos y repetibles.
Entienda que el CG de su bote puede ser dinámico y necesita ser monitoreado.

## Slide 17
Monte su Sensor de Movimiento (MRU o IMU) en el CG o tan cerca como sea posible.
Montaje Multihaz (Preocupación Principal - MONTAJE TAN RIGIDO COMO SEA POSIBLE)
(Orden de preferencia)
Montaje en el Casco en el CG del Bote.
Poste Lunar en el CG del Bote.
Poste de Montaje; a través del Casco, Sobre-la-Proa
Montaje Sobre-el-Costado.
Sistema Posicionamiento Coloque su antena GPS tan alta como sea posible y directamente sobre el CG del Bote o tan cerca como sea posible. Sistemas Posicionamiento Alternos requerirán la “línea de vista” más visible que sea posible también (ie. Estación Total Robótica)
Dispositivo de Rumbo ubicación no es tan crítica, sin embargo, mediciones precisas de ófsets y ubicación, ayudaran en los datos más precisos posibles.
Instalación

## Slide 18: Sincronización Reloj

## Slide 19: Quien debe Sincronizar?
Sincronize sí usted tiene un multihaz que saca datagramas con etiquetas de tiempo UTC.
Sincronize sí usted planea usar Oleaje post-procesado.
Sincronize sí usted planea usar posiciones GPS post-procesadas.
Sincronice sí usted está usando datos LiDAR

## Slide 20: Preparando su Computador para Sinc. del Reloj
La Función Sincronizacion de Reloj requiere que el computador sea expuesto a cambios desde otros programas.
La Notificación de Controles Cuenta Usuario debe ser deshabilitada para permitir al software actualizar la hora computador.
Si esto no es deshabilitada, el Reloj Veritime aún funcionará, sin embargo, la hora del computador no será cambiada.

## Slide 21: Cómo funciona la Sincronización Reloj
GPS
VENTANAS
Tiempo
Hora UTC desde el GPS es recibida usando 1 Hz Mensaje ZDA y opcional Señal PPS.
Reloj Veritime
Usando la Hora GPS el reloj es monitoreado y actualizado cada segundo. La hora actual es empujada a Windows para actualizar la hora del computador.
La temporización del dispositivo usa el tiempo VERITIME para el registro del tiempo. Si el tiempo presionado para WINDOWS falla, la hora del dispositivo todavía está en sincronización con la hora del GPS.
La hora en la Presentación Datos es la representación de VERITIME de la hora local.

## Slide 22: Sincronización Reloj: Cómo Funciona
Cuando la frase ZDA arriba: (Solo 1 Hz!)
  HYPACK LEVANTAMIENTO compara la hora UTC desde el GPS (corregida con el ófset de zona horaria) con la hora desde el modelo del reloj VERITIME (HYPACK LEVANTAMIENTO).
  Puede acelerar el modelo reloj VERITIME, o desacelerarlo para que concuerde con UTC.
  Usted debe esperar uno o dos minutos después de iniciar HYPACK LEVANTAMIENTO antes de comenzar el levantamiento para permitirle al modelo de reloj VERITIME sincronizarse a UTC. LEVANTAMIENTO mostrará un error de “Sin Sincr” hasta que se logre la sincronización.
Cuando el mensaje GGA llega (a cualquier rata):
  HYPACK LEVANTAMIENTO usa la etiqueta de tiempo en la frase GGA (corregida por el ófset de zona de tiempo local) como la etiqueta de tiempo de la posición.
Cuando un mensaje arriba desde su ecosonda, MRU u otro equipo no GPS:
  HYPACK LEVANTAMIENTO obtiene una etiqueta de tiempo desde el modelo del reloj VERITIME, el cual ha sido sincronizado a UTC menos el ófset de la zona de tiempo local.

## Slide 23: Sincronización Reloj
Sincronización Reloj solo esta disponible cuando se usa el GPS.DLL, el POSMV.DLL, el F180.DLL o el Novatel.DLL.
Mensaje Dispositivo | Acción Veritime | Etiqueta Tiempo
‘ZDA’ desde GPS | Modelo Reloj VERITIME Ajustado | Diferencia registrada en el registro RAW
EGGA’ o ‘GGK’ desde GPS | Nada | Desde mensaje GGA/GGK
Ecosonda, giro y otros equipos | Nada | Desde modelo VERITIME
  Estas horas son ajustadas a hora local, junto con cualquier ófset de latencia entrado por el usuario y usado como la etiqueta de tiempo para la posición.

## Slide 24: Sincronización Reloj - Caja 1PPS
GPS
Computador
Salida RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
GPS
Computador
Salida RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
Caja 1PPS
Salida 1PPS
Salida RS-232 (GGA, VTG, ZDA)
Con info 1PPS en línea CTS
Sin Caja 1PPS
Con Caja 1PPS
12VDC
Sin una Caja 1PPS: Hora del mensaje ZDA se basa en el arribo del primer carácter de la transmisión ZDA.
Con una Caja 1PPS: Hora de la frase ZDA se basa en el arribo del pulso 1 PPS .

## Slide 25: La Caja 1PPS
12VDC Entra
Salida RS232 (al Computador)
Entrada 1PPS
(desde GPS) Conector BNC
RS232 En Requiere ZDA a 1 Hz Puede también llevar pulso 1PPS en Pin 8 o 9
Recibo estroboscópico 1 PPS
Alterna ROJO/VERDE cada 1 segundo cuando esta operando correctamente.
El uso de la caja PPS es para permitirle al tiempo computador detectar la señal PPS.
La caja PPS convierte un corto pulso en una señal estable, detectable.

## Slide 26: Prueba Sincronización de Tiempo
Asegúrese de monitorear la diferencia entre los relojes VERITIME y GPS!
La diferencia debe ser pequeña (<20mseg) y debe trabajar hacia 0.0 después de un pico.
Si se vuelve grande y se mantiene grande, algo esta mal, Pare el LEVANTAMIENTO.
Solo ZDA
ZDA y caja 1 PPS

## Slide 27: Sinc el Reloj del Computador
Seleccione un equipo GPS a usar para sincronizar el reloj del computador a UTC en la página de configuración HYPACK.

## Slide 28: Configuración 1PPS
GPS - Configuración - Pestaña General:
Especifique sí usted está usando una caja 1PPS.
Siempre muestre la gráfica de sincronización!

## Slide 29: ZDA - Prueba 1PPS: Utilidades
Pruebe la consistencia de su mensaje ZDA para sincronización.
Ubicado bajo el ítem del menú ‘Utilidades - Calibración’.
Gráfica muestra el ‘Error Sinc’ en msegs. Error Sinc igual a la diferencia entre VERITIME y la hora de arribo del mensaje ZDA.

## Slide 30: Equipo Extra que requiere el Multihaz

## Slide 31: Donde colocar el MRU?
Intente montar su MRU en el centro de masa de su embarcación. Si usted no puede hacer esto, entonces móntelo tan cerca como sea posible del centro y con cuidado mida los ófsets.
MRU
MRU
GPS
GPS
XDucer
XDucer

## Slide 32: Costo MRU

## Slide 33: Diferencias en Edición.

## Slide 34: SBES en HYPACK
Usando el programa SBMAX64, editar jamás había sido mas fácil

## Slide 35: MBES - Editando en HYSWEEP
Editar datos Multihaz es mas visual que con datos Monohaz.

## Slide 36: Gracias !
Enero 2020
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500